## Slide 1
Robot Holonome / carte L476RG
Pilotage MCC (x3)
  Pont en H – L293D (pour 3 moteurs)
Passage sur batterie
Utilisation des capteurs de position
Autres options
  Communication RF (optionnel)
    KAPPA M868 (RF)
    RN41/42 – Evaluation Board XV
  Capteurs Distance SHARP (x 3)
  LIDAR RpLidar A2
Etapes
Basée sur une carte Nucléo L476
ATTENTION
Ne pas utiliser le connecteur J23 ! (erreur de conception)
ATTENTION
Sur les moteurs Digilent , il faut inverser les broches VCC et GND du capteur de position !!
NOTICE UTILISATION
CE DOCUMENT DOIT ETRE ASSOCIE AU BROCHAGE DE LA CARTE
Notes: 1

## Slide 2
Robot Holonome / carte L476RG
Pilotage MCC (x3)
  Pont en H – L293D (pour 3 moteurs)
Passage sur batterie
Utilisation des capteurs de position
Autres options
  Communication RF (optionnel)
    KAPPA M868 (RF)
    RN41/42 – Evaluation Board XV
  Capteurs Distance SHARP (x 3)
  LIDAR RpLidar A2
NOTICE UTILISATION
Notes: 2

## Slide 3
Robot Holonome / carte L476RG
NOTICE UTILISATION
MOTEURS A COURANT CONTINU
ch_B
ch_A
3.3V
GND
M -
M +
Moteurs à courant continu
Principe de fonctionnement :
https://www.youtube.com/watch?v=A3b3Km5KVXs
Moteurs des robots holonomes
Réduction : 1 / 74,9
Codeur : 360 CPR
Tension nominale : 12 V
Connecteur
Notes: 3

## Slide 4
Robot Holonome / carte L476RG
NOTICE UTILISATION
PILOTAGE MOTEURS A COURANT CONTINU
Moteurs à courant continu / Vitesse de rotation
M
: coefficient de conversion propre à chaque moteur
ATTENTION / PUISSANCE
Nécessité d’un étage de puissance
Pilotage Analogique
Pilotage Numérique
PONT EN H
Principe PWM
Temps de réponse mécanique des moteurs élevé (dépend de la taille du moteur – intertie)
Sens 1
Sens 2
NUCLEO http://lense.institutoptique.fr/mine/nucleo-generer-un-signal-rectangulaire/
Notes: 4

## Slide 5
Robot Holonome / carte L476RG
NOTICE UTILISATION
PILOTAGE MOTEURS A COURANT CONTINU
Utilisation des ponts en H de type L293D
Composants déjà intégrés à la carte
Schéma pour le moteur 1
MOTEUR X
Sens 1
Sens 2
Validation
MX +
MX -
COMMANDE
PUISSANCE
ALIMENTATION EXTERNE
ALIMENTATION NUCLEO
Mx_1
Mx_2
EnablePower
NUCLEO
PWM
BAT +
GND
NUCLEO http://lense.institutoptique.fr/mine/nucleo-faire-varier-la-vitesse-dun-moteur-a-courant-continu/
Notes: 5

## Slide 6
Robot Holonome / carte L476RG
Pilotage MCC (x3)
  Pont en H – L293D (pour 3 moteurs)
Passage sur batterie
Utilisation des capteurs de position
Autres options
  Communication RF (optionnel)
    KAPPA M868 (RF)
    RN41/42 – Evaluation Board XV
  Capteurs Distance SHARP (x 3)
  LIDAR RpLidar A2
NOTICE UTILISATION
Notes: 6

## Slide 7
Robot Holonome / carte L476RG
NOTICE UTILISATION
PASSAGE SUR BATTERIE
ATTENTION / BATTERIE
La manipulation de batterie peut être dangereuse : en cas de court-circuit, un courant très important peut apparaître pouvant entrainer la destruction de la batterie et d’autres composants
TOUJOURS DEBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE MANIPULER LE ROBOT ET LA CARTE
https://www.mrcmodelisme.com/avertissements-sur-les-batteries-li-po-80203/
UTILISATION DE BATTERIE / RISQUES
Notes: 7

## Slide 8
Les deux bornes du cavalier J19 doivent être reliées.
Robot Holonome / carte L476RG
NOTICE UTILISATION
PASSAGE SUR BATTERIE
Nucléo
Carte
Le cavalier JP5 doit être déplacé en position E5V (external 5V), au lieu de U5V (USB 5V).
Le téléversement de nouveau programme est alors impossible sans repasser en U5V.
Débrancher la batterie lors de la manipulation de ce cavalier !
U5V
E5V
PHOTO CARTE
Notes: 8

## Slide 9
Robot Holonome / carte L476RG
Pilotage MCC (x3)
  Pont en H – L293D (pour 3 moteurs)
Passage sur batterie
Utilisation des capteurs de position
Autres options
  Communication RF (optionnel)
    KAPPA M868 (RF)
    RN41/42 – Evaluation Board XV
  Capteurs Distance SHARP (x 3)
  LIDAR RpLidar A2
Notes: 9

## Slide 10
Robot Holonome
Moteur 1
Moteur 2
Moteur 3
Pont H
Pont H
Pont H
Comm BT
Capteur M1
Capteur M2
Capteur M3
Capteur IR - D
Capteur IR - M
Capteur IR - G
5V
GND
5V
GND
5V
GND
BAT
EN
PWM1
PWM2
EN
PWM1
PWM2
EN
PWM1
PWM2
Nucleo
A
B
A
B
A
B
AN
AN
AN