## Slide 1
Régulation numérique / carte L432KC
NOTICE UTILISATION
SCHEMA DE PRINCIPE
Sortie Numérique
Entrée Numérique
Entrée Analogique
CAN
CONSIGNE*
+
-
CAN
MES_A
consigne_f
mesure_f
erreur_f
CNA
MES_N
CNA
SIG
ERR_N
+/-
|e|
Synchronisation / Echantillonnage
PWM + **
PWM -
PWM
PWM
Microcontroleur
* Fournie par un potentiomètre
Suiveur (0) Régulation (1)
** Connectée à un étage de puissance et à un moteur à courant continu
Affichage LCD
Sortie Analogique
Attention : SB16 et SB18 doivent être retirés sur les cartes L432KC
Notes: 1

## Slide 2
Régulation numérique / carte L432KC
NOTICE UTILISATION
BROCHAGE DE LA CARTE
Nucléo Board
Moteur CC
M2 -
M2 +
PWM
T
Sortie Numérique
Entrée Numérique
Entrée Analogique
PA_0
PA_1
Mesure
Consigne
Mode
PA_11
PB_1
PB_0
PA_4
Sortie Analogique
PA_5
Mesure
Erreur
PA_12
OLED
I2C
PA_2*
Signe
Horloge**
* Non utilisable sur L432KC !!
** Non connectée
Attention : SB16 et SB18 doivent être retirés sur les cartes L432KC
Notes: 2